## Slide 1: Implementazione VHDL dell’algoritmo Scanline
Sam Golovchenko
Luca Pandolfo

## Slide 2: Stereo Vision
L’analisi stereo è il processo di misurazione della distanza di un oggetto attraverso il confronto di due o più immagini provenienti da due o più telecamere che inquadrano una scena da differenti posizioni.
La triangolazione, alla base della stereo vision, mette in relazione i punti (detti omologhi) ottenuti dalla proiezione, su due o più piani immagine, di un punto specifico della scena.
L’individuazione dei punti omologhi (problema delle corrispondenze) determina la disparità da cui, noti la posizione reciproca delle telecamere ed altri parametri del sistema stereo (calibrazione), è possibile ricostruire la posizione tridimensionale del punto nella scena.

## Slide 3: Sistema stereo vision - 1
Ricostruzione struttura tridimensionale attraverso quattro fasi:
  calibrazione: stima parametri intrinseci (es. orientazione telecamere) ed estrinseci (es. distorsione lenti).
  rettificazione: elimina distorsioni dovute alle lenti delle telecamere (forma standard).
  problema delle corrispondenze: calcola disparità tra ogni punto di un immagine reference e il corrispondente dell’immagine target.
  triangolazione: ricostruisce la struttura tridimensionale della scena dai parametri di calibrazione e dalla mappa di disparità.

## Slide 4: Sistema stereo vision - 2

## Slide 5: Scanline Optimization
metodo semi-globale in cui il problema delle corrispondenze si riduce ad un sottoinsieme di punti dell’immagine (es. righe di un’immagine, scanline).
per ogni punto di questo sottoinsieme minimizza una funzione energia.
buon compromesso tra accuratezza e velocità.
tecnica pronta a soddisfare anche specifiche real-time.

## Slide 6: Scanline Optimization – funzione energia

## Slide 7: Scanline Optimization – algoritmo
Per un punto p dell’immagine reference e per ogni :
  Calcolo del costo locale C come valore assoluto della differenza tra i valori d’intensità del pixel reference e del pixel target a distanza d’.
  Calcolo del costo globale L come somma del costo locale C e del minimo costo globale L del punto precedente con penalità:
    P1 per |d - d’| = 1
    P2 per |d - d’| > 1, (P2 > P1)
    0 per d = d’
  Si sottrae a L il minimo costo globale del punto precedente, senza penalità, evitando possibili casi di overflow.
  Dal vettore dei costi globali L del punto p, si determina il valore di disparità da assegnare alla mappa di disparità alle medesime coordinate di p:

## Slide 8: Scanline Optimization – algoritmo

## Slide 9: Progetto - Obiettivo
Realizzazione modulo VHDL dell’algoritmo Scanline Optimization per FPGA xilinx spartan 3.

## Slide 10: Fasi Di Realizzazione
Dalla discrizione al implementazione del algoritmo in C.
  Codice pensato per futura implementazione in FPGA.
  Realizzazione del algoritmo per ogni direzzioni separatamente.
  Analisi dei punti critici e risorse comuni.

## Slide 11: Fasi Di Realizzazione
Prima versione del algoritmo in VHDL.
VHDL != C
Individuazione degli stadi della pipeline(PEXEL_CLOCK).
  codice VHDL per la direzzione LR
  Analizzi di punti critici.
  Calcolo parallelizzato
  Semplificazione.
Stadi di pipeline (PEPELINE_CLOCK)
Calcolo del minimo a pipeline parallelo.
Codice per ogni direzzione
Unione del codice, individuazione del nuovi stadi

## Slide 12: Progetto – Interfaccia modulo Scanline

## Slide 13: Progetto – Implementazione modulo Scanline UD LR RL
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
F
UD
RL
LR
UD
RL
LR
UD
RL
LR
pixel3
pixel1
pixel2
11
00
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
11
00
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
pipeline_clock

## Slide 14: Progetto – Implementazione modulo Scanline UD RD LR
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
DISP
DPL10
GCP
DPL00
GC
LC
UD
RD
LR
UD
RD
LR
UD
RD
LR
pixel3
pixel1
pixel2
11
00
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
11
00
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
pipeline_clock

## Slide 15: Progetto – process ID
Aggiorna i segnali di controllo per il corretto impiego di alcuni componenti della pipeline.

## Slide 16: Progetto – process F
Lettura pixel d’ingresso e loro memorizzazione in opportune strutture (registri e block ram). Serve solo in presenza di direzzione RL.
  2 blockram + shiftregister

## Slide 17: Progetto – process Local_EX
dmax processi Local_EX. Ogni processo calcola il costo locale a partire dai valori forniti dallo stadio F.
Local_EX
RESET
PIPELINE_CLOCK
LEFT_RL
[7
.
.0
]
LINE_RIGHT(k)[7..0]
LINE_VALID_IN
FRAME_VALID_IN
K
Local_EX
RESET
PIPELINE_CLOCK
LEFT_RL
[7
.
.0
]
LOCAL_COST(k)[7..0]
LINE_VALID_IN
FRAME_VALID_IN

## Slide 18: Progetto – process Global_EX
dmax processi Global_EX. Dal costo locale in uscita da LOCAL_EX e dal costo globale e disparità minima del pixel precedente, determina il costo globale del pixel corrente.
Confronto di 4 numeri a 8 bit
GC(k); GK(k-1) + P1; GK(k+1) + P1; GC(Kmin) + P2
Global_EX
RESET
PIPELINE_CLOCK
GLOBAL_COST_PREV
dd
[5
.
.0
]
LINE_VALID_IN
LOCAL_COST
[7
.
.0
]
FRAME_VALID_IN
K
Global_EX
RESET
PIPELINE_CLOCK
GLOBAL_COST_PREV
dd
[5
.
.0
]
GLOBAL_COST(k)[7..0]
LINE_VALID_IN
LOCAL_COST
[7
.
.0
]
4
FRAME_VALID_IN

## Slide 19: Confronto A;B;C;D
R1:=A
If(A > B) then
R1 := B;
end if;
If(R1 > C) then
R2 := C;
end if;
If(R2 > D) then
R3:=D;
end if;
<SOMMA>;
If(A>B) then
R1:=B;
end if;
If(R1 > C) then
If(C > D) then
<SOMMA>;
else
<SOMMA>;
end if;
else
If(R1 > D) then
<SOMMA>;
else
<SOMMA>;
end if;
end if;

## Slide 20: Progetto – process GCP
Somma tra loro i costi globali delle singole direzioni e invia il costo globale del pixel precedente al blocco GLOBAL_EX o direttamente al DPL00.

## Slide 21: Somma di 3 vettori di 64 numeri a 8 bit;
for k in 0 to dmax - 1 loop
GC_TRE(k) := GC_TRE(k) + GlobalCostUD(k)(7 downto 2);
end loop;
for k in 0 to dmax - 1 loop
GC_TRE(k) := GC_TRE(k) + GlobalCostLR(k)(7 downto 2);
end loop;
for k in 0 to dmax - 1 loop
GC_TRE(k) := GC_TRE(k) + GlobalCostRL(k)(7 downto 2);
end loop;

## Slide 22: Progetto – process DPL00
dmax / 4 processi. Restituisce il primo livello di costi globali minimi. Vettore di GC viene diviso in gruppi di 4, per ogni gruppo viene calcolato il minimo. GC0 – minimi, dp0 – indice di minimo in ogni gruppo.
DPL00
RESET
PIPELINE_CLOCK
GLOBAL_COST
LINE_VALID_IN
i
GC0(M)[7..0]
GLOBAL_COST_TRE
FRAME_VALID_IN
M
DPL00
RESET
PIPELINE_CLOCK
GLOBAL_COST
LINE_VALID_IN
i
GLOBAL_COST_TRE
dpl0(M)[1..0]
FRAME_VALID_IN
4
4

## Slide 23: Progetto – process DPL10
dmax/16 processi. Dai risultati ottenuti da DPL00, fornisce il secondo livello di costi globali minimi (e relative disparità). Alla fine di questo stadio abbiomo i minimi di gruppi a 16 (GC1) e costi indici di minimi.
DPL01
RESET
PIPELINE_CLOCK
GC0(M)
LINE_VALID_IN
GC1(N)[7..0]
dpl0(M)
dpl1(N)[3..0]
N
DPL01
RESET
PIPELINE_CLOCK
LINE_VALID_IN
4
4

## Slide 24: Progetto – process DISP
Determina il valore di disparità associato ai costi globali minimi di ogni direzione e al minimo della loro somma (costo globale totale). Di quest’ultimo, il valore minimo di disparità viene fornito in uscita dal modulo Scanline

## Slide 25: Progetto LR RL UD – Block RAM
Per la memorizzazione di alcuni dati sono state utilizzate 132 Block RAM da 9 Kb:
Block RAM Write First:
  64 BRAM in cui memorizzare il costo globale di UD su un’intera riga.
  1 BRAM in cui memorizzare le disparità minime di UD di un’intera riga.
  1 BRAM per mantenere i pixel di un’intera riga dell’immagine target.
Block RAM Read First:
  64 BRAM in cui memorizzare la somma dei costi globali di LR e UD su un’intera riga.
  1 BRAM che memorizza, su un’intera riga di un’immagine, le disparità minime relative alla somma dei costi globali delle tre direzione UD, LR e RL.
  1 BRAM per mantenere i pixel di un’intera riga dell’immagine reference.

## Slide 26: Progetto LR UD RD – Block RAM
Per la memorizzazione di alcuni dati sono state utilizzate 130 Block RAM da 9 Kb:
Block RAM Write First:
  64 BRAM in cui memorizzare il costo globale di UD su un’intera riga.
  1 BRAM in cui memorizzare le disparità minime di UD di un’intera riga.
  64 BRAM in cui memorizzare il costo globale di RD su un’intera riga.
  1 BRAM in cui memorizzare le disparità minime di RD di un’intera riga.

## Slide 27: Differenze UD LR RL e UD RD LR
Non serve stadio F(complessità minore)
Meno memoria utilizata
Ritardo di output minore.

## Slide 28: Progetto – Testbench
I test di simulazione e di sintesi sono stati eseguiti per immagini a 640x480 pixel, con disparità massima di 64 e penalità P1 = 10 e P2 = 40.
PIXEL_CLOCK a 40 nsec.
PIPELINE_CLOCK a 10 nsec (ritaro da PIXEL_CLOCK di 1 nsec).

## Slide 29: Conclusioni
Sostituendo ad RL la direzione RD (Right -> Down) si possono ottenere risultati non molto dissimili con qualche miglioramento in termini di risorse utilizzate.
In futuro si potrebbe pensare di ottimizare e aggiungere al modulo Scanline un’ulteriore direzione, a quelle attualmente presenti.
Sono in corso tentativi d’integrazione del modulo Scanline nel progetto Stereo Vision del Prof. Mattoccia.